## Slide 1
HERO (Hexagonal Underground Flood Prevention)
Banyugama Team
HERO
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
DOSEN PEMBIMBING : RIAN MANTASA SALVE PRASTICA, S.T., M.T.
(Hexagonal Underground Flood Prevention)
Inovasi Sistem Multifungsi Drainase Ramah Lingkungan Bawah Tanah Raksasa Sebagai Upaya Mengatasi Banjir Dan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

## Slide 2
Arief Ilham Akbar
17/410615/SV/12542 D4 TPPIS 2017
BANYUGAMA TEAM
Ferdiansya
17/416001/SV/13739 D4 TPPIS 2017
Florentino Yoga Asmara
17/410621/SV/12548 D4 TPPIS 2017

## Slide 3
Latar Belakang
Penggunaan Lahan
Kota Yogyakarta dan
sebagian Kabupaten
Sleman telah
Mengalami
perkembangan yang cukup pesat dalam
beberapa waktu.
Pertambahan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk yang
semakin meningkat
diiringi dengan semakin
intensifnya aktivitas
penduduk di suatu
wilayah akan berdampak
pada terjadinya
perubahan penggunaan lahan
Chart: 
| Category 1 | Category 2
Series 1 | 1.05 | 17.5
Series 2 | 25 | 40
17,5%
1,050%
Alih Fungsi lahan pertanian menjadi permukiman (sumber BPS)
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (sumber BPS)
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 40 | 60
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 55 | 45

## Slide 4
DAMPAK
peningkatan aliran permukaan, penurunan aliran dasar (baseflow), serta peningkatan erosi dan sedimentasi
Respon hidrologi
.
puluhan rumah di kawasan sekitar Kali Belik, Klitren Kota Yogyakarta sempat terendam air hujan setinggi satu meter pasca hujan deras mengguyur
Banjir
bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak mempengaruhi penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Kekeringan

## Slide 5
(Hexagonal Underground Flood Prevention)
Inovasi Sistem Multifungsi Drainase Ramah Lingkungan Bawah Tanah Raksasa Sebagai Upaya Mengatasi Banjir
Dan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
HERO

## Slide 6
Kerangka Berfikir
Air Hujan
Ditampung
Dimanfaatkan
Mencegah Banjir
Menghemat Air Bersih
Mencegah Kekeringan

## Slide 7
Sistem Penampungan Air Hujan
Sistem Penangkap
(collection system )
Sistem Filter (filtering system )
Sistem Panampung
( storage system )
Sistem Pengaliran
( conveyance system )
Sistem monitor ( control system )

## Slide 8
Metode Penelitian
Lokasi Penelitian
Daerah Aliran Sungai Belik Kelurahan Caturtunggal, Kec Depok, Sleman dan kelurahan Klitren, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta
Waktu
Penelitian
Juni – awal Juli 2019
Pendekatan Penelitian
Deskriptif Kuantitatif

## Slide 9
Bagan Alir Penelitian

## Slide 10
Ketersediaan Air
Intensitas Hujan
Luas Sub Daerah Tampungan Air dan Koefisien Pengaliran
Debit Air Hujan
Curah Hujan
Analisis Frekuensi

## Slide 11
Analisis
Frekuensi
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 55 | 45
Curah hujan diambil dari data stasiun hujan Gemawang pada pembacaan tahun 2004 sampai dengan tahun 2017
Analisis menggunakan metode gumbel, log pearson tipe III, dan distribusi normal dengan kala ulang 2,5,10,20,50 dan 100 tahun
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 40 | 60
No | Metode Perhitungan | Curah Hujan Harian Maksimum (mm) |  |  |  |  | 
 |  | PUT | PUT | PUT | PUT | PUT | PUT
 |  | 2 tahun | 5 tahun | 10 tahun | 20 tahun | 50 tahun | 100 tahun
1 | Gumbel | 87,233 | 139,808 | 174,611 | 207,991 | 251,200 | 283,582
2 | Distribusi Log Pearson Tipe III | 82,688 | 124,402 | 155,353 | 198,364 | 233,063 | 270,230
3 | Distribusi Normal | 93,200 | 130,185 | 149,558 | 165,409 | 183,462 | 195,790
Analisis Distribusi Frekuensi Hujan
Curah
Hujan

## Slide 12
Luas Sub Daerah Tampungan
Air dan Koefisien Pengaliran
Luas Sub Daerah Tampungan Air berada di Daerah Aliran Sungai Belik Kelurahan Caturtunggal, Kec Depok, Sleman dan kelurahan Klitren, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta dekat Embung Langensari
koefisien pengaliran di daerah tersebut yaitu pemukiman perumahan berkelompok terpisah-pisah dengan koefisien pengaliran (C) sebesar 0,6
Dari kurva IDF diatas bahwa intensitas
hujan (I) yang akan digunakan untuk
perhitungan debit air masuk yaitu 317,289 mm/jam
Intensitas Hujan

## Slide 13
Debit Air Hujan
0,9888 m3/s
1,8906 m3/s
1,3947 m3/s
0,7831 m3/s
0,9549 m3/s
1,8651 m3/s
1,2670 m3/s
0,9001 m3/s
1,6515 m3/s
0,8561 m3/s
1,3480 m3/s
0,5075 m3/s
Debit Total Sub DTA14,4076 m3/s
Debit Dari UGM 10,5 m3/s
Debit Total (Q1) 24,9076 m3/s
≈ 24.907,6 liter/s

## Slide 14
Debit Air Hujan Melalui Saluran (Q2)
47.423,99
liter/hari
89.454,33
liter/hari
64.654,11
liter/hari
66.893,41
liter/hari
yaitu 11,00625 m3/s
Karena Q1 > Q2 maka di saluran tersebut tidak
dapat menampung air
hujan yang turun
atau banjir
Analisis Kapasitas Saluran menggunakan HEC-RAS
Jumlah volume yang dapat
dipanen 268.425,83 liter/hari
Volume Air Hujan Yang Dapat Dipanen (Vh)

## Slide 15
Kebutuhan Air Rumah Tangga Pada Sub DTA 1,3,6 dan 11
No | Sub DTA | Penggunaan air/orang (l) | Jumlah penduduk | Jumlah kebutuhan air/hari | Harga PDAM 1 m3/s (Rp) | Pengeluaran air bersih dengan PDAM (Rp/hari)
1 | Sub DTA 1 | 144 | 149 | 21.456 | 3500 | 75.096
2 | Sub DTA 3 | 144 | 210 | 30.240 | 3500 | 105.840
3 | Sub DTA 6 | 144 | 203 | 29.232 | 3500 | 102.312
4 | Sub DTA 11 | 144 | 345 | 50.688 | 3500 | 177.408

## Slide 16: Potensi HERO
Penyediaan
cadangan air
Pemenuhan kebutuhan air rumah tangga
Pereduksi Banjir
96,6693 %
Pada Sub DTA 1, 3, 6 dan 11
menghemat biaya pengeluaran
air bersih sebesar 100%
Dengan menampung air
hujan pada T1 148.850 liter/hari
Dengan menampung air hujan
pada T2 119.575,83 liter/hari

## Slide 17
Rancanaan Pengembangan Embung Langensari dan sasaran penerapan “HERO” (Hexagonal Underground Flood Prevention)

## Slide 18: Kesimpulan
Intensitas Hujan sebesar 317,289 mm/jam
Q1= 24,9076 m3/s, Q2= 11,00625 m3/s
(Vh)
268.425,83 liter/hari untuk 4 sub dta
mereduksi biaya
penggunaan air bersih
sebesar 100%
menyediakan cadangan
air
mereduksi banjir
sebesar 96,6693 %

## Slide 20
Untuk penentuan luasan bisa menggunakan software
khusus pemetaan agar mendapat luasan yang akurat.
Jika ingin mereduksi debit air hujan melalui permukaan (Q1) yang lebih besar bisa dipasang setidaknya tampung pertama (T1) pada setiap Sub DTA
SARAN
Diperlukan kerjasama dari seluruh pihak agar inovasi ini dapat benar-benar di implementasikan

## Slide 21
Asdak, Chay. (1995).Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Anonim. 2012. Rainwater Harvesting Best Practice Guidebook: Residential Rainwater Harvesting Design and Installation. Kanada: Regional District of Nanaimo, Nanaimo, B.C.
https://www.jawapos.com/jpg-today/03/12/2018/sungai-belik-meluap-puluhan-rumah-di-jogja-terendam-banjir/. Diakses 30 Juni 2019
https://tirto.id/hujan-lebat-akibatkan-banjir-dan-longsor-di-yogyakarta-djJZ. Diakses 1 Juli 2019
https://www.pu.go.id/berita/view/4175/pemakaian-air-rumah-tangga-perkotaan-144-liter-perhari. Diakses 2 Juli 2019
https://kependudukan.jogjaprov.go.id.Diakses 15 Juli 2019.
https://jogja.tribunnews.com/2017/10/12/tambahan-pasokan-air-pdam-tirtamarta-yogyakarta-tunggu-instalasi. Diakses 21 Juli 2019
Maryono, A. (2016).Menanggani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Maryono, A. (2005).Memanen Air Hujan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Praja, S. A. and Suyono 2013 Evaluation of the Capacity of the Belik River in Yogyakarta Jurnal Bumi Indonesia 2 No. 3 pp. 55 – 62
Prastica, R M S P. 2019. Integrated Multimodal Disaster Mitigation Management for Urban Areas - A Preliminary Study for 2-D Flood Modeling The First ICCIM 2019. Universitas Tarumanagara.
Triatmodjo, B. (2008).Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Beta Offset.
Daftar Pustaka

## Slide 22
MATUR NUHUN